## Slide 1: G3 – Modulaciones Digitales Orientación para la resolución de ejercicios seleccionados
Ing. Leonel E. Hochman Abril de 2024

## Slide 2: Introducción a las modulaciones digitales
A/D
Modulador
Codificador de fuente
Codificador de canal
FUENTE
(Voz, texto, imagen, video, etc.)
1010110101110100 s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t)
1010110101110100
s3 s3 s2 s1 s1 s2 s1 s0
Modulador (Ej. 4-PSK: M=4, k=2)
Rb [bps]
Rs [simb/seg] = Rb/2
s0
s1
s2
s3
Constelación
(M símbolos, k bits/simb.)
Forma de onda
A.cos(ω0 t)
A.sen(ω0 t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)
0 Ts 2.Ts 3.Ts
.1[0, Ts]
.1[0, Ts]

## Slide 3: Introducción a las modulaciones digitales
Demodulador
D/A
Voz, texto, imagen, video, etc.
s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t) + RUIDO
1010110101110100
1010110101110100
s3 s3 s2 s1 s1 s2 s1 s0
Modulador (Ej. 4-PSK: M=4, k=2)
Rb [bps]
Rs [simb/seg] = Rb/2
s0
s1
s2
s3
Constelación
(M símbolos, k bits/simb.)
Forma de onda
A.cos(ω0 t)
A.sen(ω0 t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)
0 Ts 2.Ts 3.Ts
Decodificador de canal
Decodificador de fuente
.1[0, Ts]
.1[0, Ts]

## Slide 4: Reglas y regiones de decisión
MAP (óptimo): Tiene en cuenta símbolos con diferentes probabilidades.
ML (no óptimo): Para símbolos equiprobables o con distribución desconocida.
>
>

## Slide 5: Receptor óptimo

## Slide 6: Receptor óptimo
h(t) es la respuesta impulsiva del filtro adaptado
h(t) = k.s(T–t) 0 ≤ t ≤ T
En t = T, la salida del filtro adaptado coincide con la correlación entre la señal recibida y el símbolo esperado
El receptor óptimo puede implementarse con un banco de FAs o de correladores.

## Slide 7: Receptor óptimo
El receptor óptimo puede implementarse con un banco de FAs o de correladores.

## Slide 8: Probabilidad de error
= Eb
σ2 = No/2
Modulación binaria antipodal
Modulación binaria ortogonal
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0) = 0,5.Q(d/2σ ) + 0,5.Q(d/2σ ) =…

## Slide 9: Probabilidad de error
h(t)
[S1(t) – S2(t)] + n(t) [a1(t) – a2(t)] + no(T)
Receptor óptimo:
h(t)
S1(t) – S2(t) a1(t) – a2(t)
h(t)
S2(t) a2(t)
h(t)
S1(t) a1(t)
σ2 = No/2

## Slide 10: Probabilidad de error
En general…
Donde es el coeficiente de correlación entre los símbolos:
Por tratarse de modulaciones binarias: = Eb
h(t)
[S1(t) – S2(t)] + n(t) [a1(t) – a2(t)] + no(T)
Receptor óptimo:
σ2 = No/2

## Slide 11: Probabilidad de error
Señalización unipolar (ortogonal)
Señalización bipolar (antipodal)
So S1
=
= Eb
σ2 = No/2

## Slide 12: Ejercicio 11 – 2-PAM

## Slide 13: Ejercicio 11 – 2-PAM
Utilice las relaciones entre tasa bits, símbolos y tiempos ya vistas.
Exprese la probabilidad de error de símbolo para una constelación 2-PAM, símbolos equiprobables y AWGN:
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0) = 0,5.Q(d/2σ ) + 0,5.Q(d/2σ ) =…
d
d = 2.(ε)1/2
σ2 = N0 / 2

## Slide 14: Ejercicio 11 – 2-PAM
Exprese la distancia en función de la energía de la constelación y reemplácela en la probabilidad de error.
M =2; k = 1; Rs = Rb = 7200 kbaudios; Ts = 1/Rs = 138 nseg
Relacione la probabilidad de error de símbolo, Pe, con la probabilidad de error de bit, Peb. En general, si podemos etiquetar los símbolos según el código de Gray, la relación es Peb = Pe/k. ¿Por qué? En este caso, k = 1.
Con la Peb objetivo del problema y la densidad de potencia de ruido, N0, obtenga la energía promedio de la constelación. Deberán utilizar la tabla de la función Q, que podrán encontrar en el Campus.
Calcule la potencia necesaria a la entrada del receptor:
PRx = ε / Ts = 10 mseg

## Slide 15: Ejercicio 12 – Laplace vs. Gauss
Repita el procedimiento del Ejercicio 1, también para k = 1, pero asumiendo que el ruido posee distribución Laplaciana, es decir:
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0)
-A A

## Slide 16: Ejercicio 12 – Laplace vs. Gauss
2) De la expresión obtenida en (1), despeje SNR, definida como A2/σ2.
De aquí obtenemos el valor de SNR, en veces, tal que Peb = 10-5.
SNR = 58,5 → 17,67 dB
3) Repita el paso 2 para ruido AWGN (ídem ej. 11), con SNR = E/σ2.

## Slide 17: Ejercicio 13 – Una QAM diferente
Obtenga las fronteras de decisión entre cada par de símbolos, demarcando la mediatriz al segmento que los une.
Aplique el código de Gray entre símbolos que comparten fronteras de decisión.
0000
0001
0100
1000
1100
Observen que los dos primeros bits identifican el semieje.

## Slide 18: Ejercicio 14 – Teorema de Parseval
Se presentan dos señales:
  x0(t): Señal de tipo sinc2.
  x1(t): Señal de tipo sinc2 modulando la amplitud de un coseno de mayor frecuencia.
Es necesario determinar la constelación, para lo cual necesitamos una BON que permita representar los símbolos x0 y x1.
Trabajar en el dominio del tiempo con estas dos señales puede ser engorroso, pero el ejercicio se simplifica si hacemos uso de la identidad de Parseval, tanto para probar la ortogonalidad de estas dos señales como para calcular su energía:
Una vez obtenida la BON, ubique ambos símbolos en la constelación y calcule la Pe como en el Ejercicio 1. ¿De qué tipo de modulación se trata? ¿Cuál es la relación entre d y E?

## Slide 19: Ejercicio 14 – Teorema de Parseval
-2π 2π ω
X0(ω)
1
-4π 4π ω
X1(ω)
(1/2)1/2
Aplicando la identidad de Parseval y trabajando en el dominio de la frecuencia, deben demostrar que:
< x0(t) , x1(t)> = 0
E0 = < x0(t) , x0(t)> = 2/3
E1 = < x1(t) , x1(t)> = 2/3
Las señales son ortogonales, por lo que sólo resta normalizarlas para obtener la BON:
Φ0(t) = x0(t) / (2/3)1/2
Φ1(t) = x1(t) / (2/3)1/2

## Slide 20: Ejercicio 14 – Teorema de Parseval
Se trata de una modulación ortogonal, con d = (2.ε)1/2 = (4/3)1/2
Obsérvese la diferencia con una modulación binaria antipodal como la del ejercicio 1, en la que d = 2.(ε)1/2
d
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0) = 0,5.Q(d/2σ ) + 0,5.Q(d/2σ ) =…

## Slide 21: Cotas de probabilidad de error
Cálculo exacto de Pe
Pe = 1 – Pc
Pc0000 = [1-Q( )].[1-Q( )] Q( ) = Q(d/2σ)
Pc0100 = [1-2.Q( )].[1-Q( )]
Pc0101 = [1-2.Q( )].[1-2.Q( )]
Pc = 1/16.(Pc0000 + Pc0100 + …. Pc1010) ≈ 1-3.Q( )
Pe = 1 – [1-3.Q( ) ] = 3.Q( )

## Slide 22: Cotas de probabilidad de error
Q(x0)
1 - Q(x0)
Q(x0)
1 - 2Q(x0)
Q(x0)

## Slide 23: Cotas de probabilidad de error
Cota de unión de eventos: asume que cada símbolo puede confundirse con los M – 1 símbolos restantes, y que todos ellos se encuentran a distancia mínima.
Cota de vecinos más cercanos: asume que cada símbolo puede confundirse sólo con sus vecinos a distancia mínima.
Si se utiliza etiquetamiento de Gray: Pe =k.Peb

## Slide 24: Cotas de probabilidad de error
2
3
3
2
< Ne > = 1/4.(2 + 3+ 2 +3) = 5/2
PeUB = 3.Q( )
PeNNUB = 5/2.Q( )

## Slide 25: Cotas de probabilidad de error
Para una modulación M-QAM cuadrada:
La constelación posee M símbolos;
Cada lateral posee M1/2 símbolos;
4 símbolos (vértices) tienen 2 vecinos,
4.(M1/2-2) símbolos (laterales) tienen 3 vecinos;
M – 4 – 4.(M1/2-2) símbolos (internos) tienen 4 vecinos.
Para M = 16 → < Ne > = 3
Ejercicio: Calcular < Ne > para M-QAM cuadrada y obtener su valor para M = 16

## Slide 26: Relación entre Pe y Peb (para cod. Gray)
S0 S1 S1 S2 S3 S1 S0 S2
00 01 01 11 10 01 00 11
Pe = k.Peb
1 símbolo errado sobre 8
1 bit errado sobre 16
Codificación de Gray…

## Slide 27: Ejercicio 16 – QAM
Utilice la cota de probabilidad de error de la constelación QAM, asumiendo etiquetamiento de Gray para relacionar Peb y Pe:
Con la Peb objetivo y el dato de SNR = E/N0, calcule en forma aproximada M (numéricamente) y determine su valor práctico según corresponda (recuerde que debe ser potencia de 2). Luego, conocido k:
Rb = k.Rs
M-QAM: ; <Ne> = (4-4/M1/2); σ2 = N0/2

## Slide 28: Ejercicio 16 – QAM
2) Para Ts = cte. = 10-6 seg., Rs = cte. = 10 Mbaudios, determine los nuevos valores de k y M para lograr Rb = 60 Mbps. Utilice la cota de probabilidad de error ya vista y el valor Peb objetivo para despejar la nueva SNR.
3) Si el modo de operación segura se activa para SNR < 24 dB, y en dicho modo se admite hasta un incremento de 9 dB en la potencia de ruido blanco, debemos trabajar con SNR < 15 dB. Repita el procedimiento del punto 1) para obtener los nuevos valores de M y k, y la nueva tasa de transmisión de bits, sabiendo que se mantiene Rs = 10 Mbaudios.

## Slide 29: Ejercicio 16 – QAM
Resultados para analizar:
k = 5; M = 32; Rb = 50 Mbps; SNR = 24,5 dB
k = 6; M = 64; Rb = 60 Mbps; SNR = 26,5 dB
k = 2; M = 4; Rb = 20 Mbps; SNR = 15 dB
En este ejercicio puede observarse la relación de compromiso que existe entre M, SNR, Pe y Rb → Modulaciones con mayor M permiten aumentar la tasa de transmisión de bits Rb (para una tasa de transmisión de símbolos Rs fija), a expensas de requerir una mayor SNR.

## Slide 30: Ejercicio 17 – Detectores MAP y ML
Caso binario no equiprobable:
Constelación del ejercicio 9:
Corrimiento de la frontera de decisión para el detector óptimo (MAP)
Símbolos menos probables
Símbolos más probables
b
b/2

## Slide 31: Ejercicio 17 – Detectores MAP y ML
Obtenga la energía media de la constelación en función de b. Debe tenerse en cuenta que los símbolos poseen distintas probabilidades de entrada.
Para determinar las regiones de decisión del detector MAP, debemos tener en cuenta el corrimiento relativo de las fronteras hacia el símbolo menos probable:
u

## Slide 32: Ejercicio 17 – Detectores MAP y ML
3) Para calcular la Pe exacta, debemos proceder como en la diapositiva 17, pero evaluando la función Q en el umbral de detección obtenido en (2), es decir, d/2 + u.
4) Las regiones de decisión y Pe correspondientes al detector ML se obtienen por los métodos ya tratados en los ejercicios anteriores.

## Slide 33: Ejercicio 19 – FSK: separación de tonos
Sea la expresión de un símbolo FSK:
Para obtener la separación de frecuencia que asegure la ortogonalidad, debemos plantear la condición <si(t), sj(t)> =0, i ≠ j. Demuestre que esto se cumple para Δf = n/2T. Observe que por tratarse de FSK coherente, todos los símbolos poseen la misma fase inicial.
Al tratarse de una modulación ortogonal, se cumple N = M, por lo que cada símbolo se encuentra en una dimensión ortogonal a los demás y posee M-1 vecinos. Plantee la cota UB o NNUB y el hecho de que y para obtener:

## Slide 34: Ejercicio 19 – FSK: separación de tonos
3) Véase la implementación del detector coherente, con banco de correladores o FA, en la literatura (Proakis o [Xiong, «Digital Modulation Techniques»].

## Slide 35: Ejercicio 19 – FSK: separación de tonos
Para detección no coherente, se acepta que cualquier par de símbolos posean diferentes fases iniciales. Repita (1) para un desfasaje φ desconocido entre los símbolos y demuestre que la ortogonalidad se cumple para Δf = n/T. El detector no coherente puede implementarse con detectores de envolvente, y
Ver Xiong, Ap. B.3 (p. 625) – Proakis, 4.5-3.

## Slide 36: Ejercicio 19 – FSK: separación de tonos
Fuente: http://www.atlantarf.com/attachments/File/Link_Budget_-_Digital_Modulation_Part_2.pdf

## Slide 37: Ejercicio 19 – FSK: separación de tonos
Plantee el producto interno entre un par de símbolos FSK y obtenga el valor de Δf que minimiza dicho producto.
La probabilidad de error, para 2-FSK en tal condición, es Pe = Q(d/2σ), siendo la distancia entre símbolos y el coeficiente de correlación entre ellos:
=

## Slide 38: Ejercicio 20 – Modulación biortogonal
En general, las modulaciones biortogonales se obtienen a partir de N = M/2 funciones ortogonales, incluyendo sus funciones negativas:
En este ejemplo, N = 3 y M = 6. Los símbolos tienen energía ε (igual a la energía promedio), y coordenadas (0, 0, …., (ε)1/2, …, 0, 0). Observen que pueden agregarse símbolos sin modificar la energía y sin que se reduzca la distancia mínima.
Ortogonal
Bi-ortogonal

## Slide 39: Ejercicio 20 – Modulación biortogonal
Para computar la cota NNUB, cada símbolo tendrá M-2 vecinos, todos ellos ortogonales. En este ejercicio, M = 4. Exprese la distancia en función de ε.
d = (2.ε)1/2 ; σ2 = N0/2

## Slide 40: Ejercicio 20 – Modulación biortogonal
2) Para M = 4 y k = 2, aplicar el código de Gray y resolver conforme a Peb = Pe/k.
3) Para el cálculo exacto de Pe, proceder como en la diapositiva 17.
4) La comparación con QPSK es simple ya que ambas constelaciones son iguales.

## Slide 41: Ejercicio 22 – FSK de fase continua
Sea la expresión de un símbolo FSK de fase continua, de duración 2Tb:
1) Planteamos su equivalente de banda base para obtener su envolvente.
3) Implementar en un diagrama en bloques la expresión del símbolo CPFSK, considerando que los bits de entrada controlan la polaridad del término en fase y en cuadratura:
Primer bit
Segundo bit

## Slide 42: Ejercicio 22 – FSK de fase continua
Modulador
Demodulador

## Slide 43: Ejercicio 23 – Rotación y traslación
Obsérvese que la constelación de la derecha corresponde a una versión trasladada y rotada de la constelación de la izquierda, es decir: x’ = Q.x+v, siendo Q una matriz de rotación y v un vector de traslación.
La constelación de la izquierda es la constelación de energía mínima.
Analizar si la rotación y traslación afectan la distancia entre símbolos, y con ello Pe. ¿Y la energía?
En base a lo anterior, calcular la probabilidad de error exacta, según la diapositiva 17.
Ídem para la cota NNUB.
v
θ
E[C]

## Slide 44: Ejercicio 24 – Modulación ortogonal usando la matriz de Hadamard
Se propone construir las señales mediante la siguiente expresión.
p(t) es un pulso de duración Tc = T/n, y ci es la i-ésima fila de la matriz de Hadamard de n x n. Las filas/columnas de dicha matriz son ortogonales.

## Slide 45: Ejercicio 24 – Modulación ortogonal usando la matriz de Hadamard
BON = {p(t), p(t-Tc), p(t-2Tc), p(t-3Tc)}
Ejemplo utilizando H4:
p(t)
0 Tc 2Tc 3Tc T t
(1/Tc)1/2
p(t-Tc)
0 Tc 2Tc 3Tc T t
(1/Tc)1/2
p(t-2Tc)
0 Tc 2Tc 3Tc T t
(1/Tc)1/2
p(t-3Tc)
0 Tc 2Tc 3Tc T t
(1/Tc)1/2

## Slide 46: Ejercicio 24 – Modulación ortogonal usando la matriz de Hadamard
0 Tc 2Tc 3Tc T = 4Tc
Coordenadas de Si(t) en la BON
Formas de onda de Si(t)

## Slide 47: Ejercicio 24 – Modulación ortogonal usando la matriz de Hadamard
Plantee el producto interno entre cualquier par de símbolos y utilice el hecho de que las filas/columnas de la matriz son ortogonales.
Cada símbolo puede re-escribirse como
Obtenga entonces el FA a este símbolo en el dominio de la frecuencia.

## Slide 48: Ejercicio 24 – Modulación ortogonal usando la matriz de Hadamard
4) Por tratarse de una modulación ortogonal, aplicamos los conceptos y procedimientos ya vistos para obtener la cota de probabilidad de error:
  Existen n dimensiones y M = n símbolos;
  Cada símbolo posee M-1 vecinos.
  Es necesario obtener la energía de cada símbolo a partir de su definición, y relacionarla con la distancia. Resultado: εi = ε = n ; d = (2n)1/2
  Para modulaciones ortogonales (no es posible aplicar la codificación de Gray):

## Slide 49: DEP de señales moduladas
s0
s1
s2
s3
A.cos(ω0 t)
A.sen(ω0 t)
.1[0, Ts]
.1[0, Ts]
g(t) = pulso formador
En la Guía 4 veremos que existen otros pulsos formadores…

## Slide 50: DEP de señales moduladas
  = eq.BB de la señal modulada
  = eq.BB del n-ésimo símbolo
  Calculando Rvl(τ) y su transformada de Fourier:
= DEP de la señal modulada (su eq. BB)
= DEP de la información
La densidad de espectral de potencia de una señal modulada depende del pulso formador y de la secuencia de información.
Información
Pulso formador

## Slide 51: DEP de señales moduladas lineales (ASK, PSK, QAM)
  Para símbolos reales y descorrelacionados, la autocorrelación de In es:
  Y su transformada de Fourier:
  Finalmente,
Espectro contiguo Líneas espectrales (Típ. = 0)
Típicamente, μI = 0

## Slide 52: DEP de FSK (ortogonal)
  Sea un símbolo FSK (eq. BB) y su TF:
  In = 1…M
  Calculamos Rvl(τ) y su transformada de Fourier, Svl(f) :
gk = autocorrelación del símbolo
Gk = F{gk}

## Slide 53: Ejercicio 28 – Elección de una modulación
Sabiendo que, para un esquema PCM (muestreo + cuantificación + codificación), la tasa de bits a su salida es:
Rb [kbps] = fmuestreo [kHz]. N [bits/muestra]
Y es seguido de un modulador, que transmite símbolos a tasa
Rs [kbaudios] = Rb [kbps]/k [bits/símbolo]
A partir de la densidad espectral de potencia, calculamos el ancho de banda considerando el lóbulo principal del espectro continuo, el cual depende de Rs. Ejemplo:

## Slide 54: Ejercicio 28 – Elección de una modulación
La eficiencia espectral mide, para una modulación, cuántos bps permiten ser transmitidos con cada Hz del canal.
η [bps/Hz] = Rb [bps] / AB [Hz]
Calcule la SNR empleando la expresión exacta o la cota de Pe según convenga.
Realice una tabla comparativa para cada modulación (QPSK se muestra resuelta a modo de ejemplo). Algunos criterios posibles de selección:
Medio de transmisión;
Ancho de banda escaso o costoso;
Potencia limitada;
Canal ruidoso.

## Slide 55: Ejercicio 28 – Elección de una modulación
MOD | Rb | Rs | AB | η | Peb | SNR @Peb<10-5
2-PAM (BB) |  |  |  |  |  | 
2-ASK (BP) |  |  |  |  |  | 
QPSK | 72 kbps | 36 kbaudios | 72 kHz | 1 |  | 18
16-QAM |  |  |  |  |  | 
MOD | Rb | Rs | AB | η | Peb | SNR @Peb<10-5
2-PAM (BB) |  |  |  |  |  | 
2-ASK (BP) |  |  |  |  |  | 
QPSK | 72 kbps | 36 kbaudios | 72 kHz | 1 |  | 18
16-QAM |  |  |  |  |  | 
Considerar el AB en banda base (Rs)
Considerar el AB en banda pasante (2.Rs)
La modulación a seleccionar dependerá del contexto: medio a emplear, limitaciones de potencia, de ancho de banda, costo del espectro, etc.

## Slide 56: Ejercicio 30 – Repetidor digital
Los regeneradores de señal, distribuidos a lo largo del trayecto del enlace, demodulan la señal proveniente del transmisor previo, regeneran la información binaria y la vuelven a demodular y transmitir al siguiente receptor.
Para n regeneradores en cascada (incluido el receptor), modele la probabilidad de que m regeneradores produzcan error en él símbolo transmitido como una distribución binomial y considere el caso en que se produce un número impar de errores en la cadena.
Utilice la aproximación PeT = n.Pe.
Calcule Pe para n = 100 sabiendo que, en una etapa, Pe = 10-6.

## Slide 57: Ejercicio 31 – Repetidor analógico
Los repetidores analógicos, distribuidos a lo largo del trayecto del enlace, amplifican la señal atenuada proveniente del transmisor previo, y la vuelven a transmitir al siguiente receptor. En cada etapa amplificadora se incrementa también el nivel de ruido, por lo que al último receptor llega una señal de baja SNR.
Ruido

## Slide 58: Ejercicio 31 – Repetidor analógico

## Slide 59: Ejercicio 31 – Repetidor analógico
2) Calcule la Pe de una constelación BPSK, considerando que en la última etapa la energía recibida es ε, mientras que el ruido N0 se ha visto amplificado n veces.
Para n = 1 y Pe = 10-6, obtenga ε/N0 en una etapa. Luego calcule Pe para n = 100 y el dato de SNR obtenido en una etapa.
Compare las expresiones y resultados de los ejercicios 20 y 21:
Para el regenerador digital: Pe = 10-4
Para el repetidor analógico: Pe = 0,32

## Slide 60: ¿Dudas? ¿Consultas?

## Slide 61: Muchas gracias por su atención