## Slide 1: G3 – Canal real con ISI Orientación para la resolución de ejercicios seleccionados
Ing. Leonel E. Hochman Abril de 2024

## Slide 2: Canal no ideal – ISI
0 T 2T 3T t
0 T 2T 3T t
0 T 2T 3T t
000
0 T 2T 3T t
Señal transmitida
Señal recibida – AB limitado
Señal recibida - Reflexiones
Señal recibida – Reflexiones y AB limitado
La superposición de símbolos da lugar a interferencias en el instante de muestreo.

## Slide 3: Canal no ideal – ISI
0 T 2T 3T t
0 T 2T 3T t
0 T 2T 3T t
000
0 T 2T 3T t
Señal transmitida
Señal recibida – AB limitado
Señal recibida - Reflexiones
Señal recibida – Reflexiones y AB limitado
La superposición de símbolos da lugar a interferencias en el instante de muestreo.

## Slide 4: Canal no ideal – ISI
Pérdida de SNR
Pérdida de SNR e ISI

## Slide 5: Canal no ideal – ISI
Teorema de Nyquist para 0-ISI
Respuesta impulsiva total del sistema Transferencia total del sistema
Interesa lo que ocurre sólo en nT

## Slide 6: Canal no ideal – ISI
Xrc(f)
xrc(t)
En instantes de muestreo diferentes a t = 0, el pulso se anula y no interfiere a los otros símbolos.
ABrc = 0,5.Rs(1+β)
Β = factor de roll-off [0,1]
AB de Nyquist
Tasa de Nyquist
La curva azul (β = 0) corresponde l filtro de Nyquist ideal

## Slide 7: Ejercicio 32 – Canal ideal
El modelo de canal sin distorsión planteado en el ejercicio es aquel que sólo provoca una atenuación y/o un retardo en la señal recibida:
Para demostrar que H(f) = K.ej2.π.f.to ± n.π , plantee la transformada de Fourier de x(t), de y(t) = x(t)*h(t) y plantee la hipótesis de no distorsión dada en el enunciado.
Calcule el retardo de fase como τp = -φ(ω) / ω.
Canal
H(f) = A(f).ejφ(f)
x(t) y(t) = x(t)*h(t) = K.x(t – t0)

## Slide 8: Ejercicio 33 – Canal con distorsión
1) Obtenga la respuesta en frecuencia del circuito RC propuesto, H(ω).
H(ω) = |H(ω)|.ejφH(ω)
Se definen los retardos de fase y de grupo como
= retardo que sufre la fase de la portadora
= retardo que sufre la envolvente
2) Utilice |H(ω)| para calcular la atenuación que sufre una señal de 1 kHz y de 1 MHz.

## Slide 9: Ejercicio 33 – Canal con distorsión
AB equivalente de ruido
Dado un filtro H(f), su Ancho de Banda equivalente de ruido es el AB de un filtro ideal (rectangular), con igual ganancia máxima y que produce la misma potencia de ruido a la salida.

## Slide 10: Ejercicio 34 – Efecto Doppler y modulación
Aplique el hecho de que el corrimiento Doppler afecta a cada una de las componentes espectrales de la señal yA(t), según Δf = (v/c).f.
  En la Figura B, sólo se modifica la componente central de la emisión
  En la Figura C, se modifican la frecuencia central y los límites inferior y superior de la emisión, variando el ancho de banda.
  Calcule finf, f0, fsup y AB en función de v.
yA(t)
v
¿?

## Slide 11: Ejercicio 35 – Tasa máxima sin ISI
Sabiendo que el pulso formador es de tipo coseno elevado con β = 0,5, y el canal es de tipo pasabanda con ancho de banda 4 kHz, nos encontramos en la siguiente situación:
Aplique esta última expresión para obtener la tasa de símbolos y, con el orden de la modulación, la tasa de bits a transmitir.
ABrc = Rs.(1+β) Rs ≤ ABrc ≤ 2.Rs
(Ancho de banda del filtro coseno elevado en banda pasante)
β = 0,5
AB = 4 kHz
f
X(f)

## Slide 12: Ejercicio 35 – Tasa máxima sin ISI
El ejercicio también podemos resolverlo en banda base:
ABrc = 0,5.Rs.(1+β) 0,5.Rs ≤ ABrc ≤ Rs
(Ancho de banda del filtro coseno elevado en banda base)
Resulta: Rs = 2666 kbaudios
2-PAM → k = 1 → Rb = 1.Rs = 2666 kbps
4-PSK → k = 2 → Rb = 2.Rs = 5333 kbps
8-QAM → k = 3 → Rb = 3.Rs = 8000 kbps
β = 0,5
AB = 2 kHz
f
Xbb(f)

## Slide 13: Ejercicio 36 – Canal telefónico
Sabiendo que el pulso formador es de tipo coseno elevado, el canal es de tipo pasabanda entre 300 y 3300 Hz, la tasa de símbolos es 2400 baudios y la tasa de bits es 9600 bps, nos encontramos en la siguiente situación:
Aplique esta última expresión para obtener el factor de roll-off, y la relación entre Rs y Rb para obtener el orden de la modulación M-QAM. Resulta k = 4; M = 16 y β = 0,25.
ABrc = Rs.(1+β) Rs ≤ ABrc ≤ 2.Rs
(Ancho de banda del filtro coseno elevado en banda pasante)
β = ?
300 Hz fp = ? 3300 Hz
f
X(f)

## Slide 14: Ejercicio 37 – Pulso Gaussiano
El pulso propuesto para este ejercicio tiene la forma:
Sabiendo que g(T) = 0,01, es posible despejar y obtener el período de símbolo T que se considera reduce la ISI al valor deseado (en función del parámetro a).
Obtenga la TF del pulso Gaussiano, G(f).
Obtenga la relación G(W) / G(0) = 0,01 y despeje W, el ancho de banda del pulso, en función del parámetro a. Expréselo en función de T con la relación encontrada previamente.
Para comparar el ancho de banda W con el del pulso coseno elevado, calcule el ancho de banda de este último, en banda base, en función de T = 1/Rs:
:
Resultado: En banda base, ABrc = Rs = 1/T < ABpg = 1,46/T
ABrc = 0,5.Rs(1+β) β = 1

## Slide 15: Ejercicio 39 – Criterio de Nyquist
Sea la respuesta en frecuencia del canal, H(f):
Y la transformada de Fourier del Pulso formador, GT(f):
GT(f)
3/4 f
(T)1/2

## Slide 16: Ejercicio 39 – Criterio de Nyquist
Si el filtro adaptado tiene la forma GR(f) = GT(f).H(f), entonces la transferencia total del sistema es X(f) = GR(f).GT(f).H(f) = GT2(f).H2(f).
Obtenga gráficamente X(f) y plantee la condición de 0-ISI, que viene dada por el Criterio de Nyquist, para obtener Rs:
Repita el procedimiento modificando previamente GT(f) por aquel que permite sacar el máximo provecho a la transferencia del canal.
Plantear en forma similar el Ejercicio 13.

## Slide 17: Ejercicio 39 – Criterio de Nyquist
GT(f)2.H(f)2
Para nuestra transferencia total del sistema:
T
T/2
0 ¾ Rs = 1/T = ¿?
f

## Slide 18: Ejercicio 39 – Criterio de Nyquist
GT(f)2.H(f)2
GT(f)2.H(f)2
GT(f)2.H(f)2
Para nuestra transferencia total del sistema:
T
T/2
0 ¾ Rs = 1/T = ¿?
f

## Slide 19: Ejercicio 39 – Criterio de Nyquist
Para resolver el punto (2), planteamos la siguiente función GT(f) que aprovecha el ancho de banda y «ecualiza» la transferencia del canal:
(2T)1/2
T1/2
0 ½ 1
f
Luego procedemos como en el punto (1), obteniendo la transferencia total y Rs.

## Slide 20: Ejercicio 40 – Modelo simple de ISI
Sea la entrada al receptor 2-PAM
xk = Ak + nk + vk
Ak = ±1 (equiprobable)
nk = N(0,σn2)
-1/2 p = 1/4
vk = 0 p = 1/2
1/2 p = 1/4
Plantee la probabilidad de error
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0)
Símbolo 2-PAM muestreado
Ruido muestreado
ISI muestreada

## Slide 21: Ejercicio 40 – Modelo simple de ISI
En este modelo, el símbolo S0 es afectado no sólo por el ruido sino por ISI. Podemos considerar entonces que existen 3 valores discretos posibles para S0, y modificar los límites correspondientes al evaluar la función Q para estimar la probabilidad de error en presencia de ruido:
Para obtener la probabilidad de error de s0 teniendo en cuenta los 3 posibles valores de ISI, promediamos las respectivas Pe para v = -1/2, 0 y +1/2, es decir:
P(s1/s0) = P(s1/s0,v=-1/2).P(v=-1/2) + P(s1/s0,v=0).P(v=0) + P(s1/s0,v=1/2).P(v=1/2)
s0 = -1 s1 = +1
-3/2 -1 -1/2 +1/2 +1 +3/2 Si + v
Q(1/2σ)
Q(1/σ)
Q(3/2σ)

## Slide 22: Ejercicio 40 – Modelo simple de ISI
Finalmente,
Pe = 0,5.P(s0/s1) + 0,5.P(s1/s0) = P(s0/s1)
Por otro lado, la varianza del término de ISI se obtiene como
σv2 = ¼.(-1/2)2 + ½.(0)2 + ¼.(1/2)2

## Slide 23: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Un sistema de comunicaciones posee la siguiente respuesta impulsiva:
k
qk = q(t=k.T)
t
q(t)
-2T -T 0 T 2T
-2 -1 0 1 2
Tiempo continuo
Tiempo discreto
No cumple el T.N. para 0-ISI
2
-0,25
2
-0,25
qk = 2.δk – 0,25.δk-1 – 0,25.δk+1

## Slide 24: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Calcule la Distorsión pico (Dp) y la Distorsión media cuadrática (Dms). Explique cómo se calcula la Pe con cada una de ellas. Asuma 4-PAM y ||p|| = 1.
Realice un diagrama en bloques del sistema, indicando las señales involucradas en cada uno de los bloques.
Explique conceptualmente la formación de ISI con esta respuesta impulsiva.
Determine la transformada Z del sistema, Q(z), y su transformada de Fourier;
Diseñe el ecualizador ZFE mediante su transformada Z y su ROC.
Calcule la autocorrelación/DEP del ruido a la salida del ecualizador y obtenga la expresión para calcular la varianza del ruido a la salida del ecualizador.
¿Qué inconvenientes presenta el ZFE para baja SNR?
Ahora suponga que SNRMFB = 3 dB. Repita los puntos anteriores para el ecualizador MMSE.
Si el MMSE no corrige el sesgo, de valor α, exprese y calcule la probabilidad de error para una modulación a) 4-PAM; b) 4-PSK. Evalúe qué sucede si se diseñan las regiones de decisión para la constelación insesgada.

## Slide 25: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
1/α

## Slide 26: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Distorsión pico:
Distorsión cuadrática media:
ISI = reducción de la distancia
ISI = aumento del ruido
Nota: Varianza y DCM por dimensión

## Slide 27: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Diseño del ecualizador ZFE:
Performance del ZFE:
=/N
Cota del Filtro Adaptado:
Pérdida del ZFE = γZFE ≥ 1
= Ruido a la entrada del ZFE
Ignora el ruido térmico!!!

## Slide 28: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Diseño del ecualizador MMSE:
Performance del MMSE:
.α =
α = = sesgo ≤ 1

## Slide 29: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE

## Slide 30: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
-3A -A A 3A
-3A.(1-α) -A.(1-α) A.(1-α) 3A.(1-α)
En M-PSK, no se alteran las regiones de decisión…
… pero en M-ASK o M-QAM sí.

## Slide 31: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Aplicando las expresiones anteriores a qk = 2.δk – 0,25.δk-1 – 0,25.δk+1
Dp = 3/2 . A2
Dms = 5/8 A2
Q(z) = (2z – 0,25z2 – 0,25) / z
Wzfe(z) = z / (2z – 0,25z2 – 0,25) Con polos en z = 0,12 y z = 7,9
WMMSE(z) = 2z / (-0,5z2 + 5z – 0,5) Con polos en z = 0,1 y z = 9,9
Q(ejΩ) = 2 – 0,5.cos(Ω) → σZFE2 ; σMMSE2

## Slide 32: Ejercicio – Ecualizadores ZFE y MMSE
Repita el ejercicio anterior para las siguientes variantes:
qk = 2.δk + ¼ .δk-1 + ¼ .δk+1
10.qk = 3qk+1 +3qk-1 + δk
p(t) = e-t/T.1(t ≥ 0)
g(t) = sinc(t/T) ; e-t/T.1(t ≥ 0) ; Rs = 1/2T
g(t) = sinc(t/T) ; h(t) = δ(t) + 0,25.δ(t-T) ; Rs = 1/2T
g(t) = 1(0 ≤ t≤ T) ; h(t) = h0.δ(t) + h1.δ(t- t0) con t0 < T; no hay FA.
g(t) = (T)-1/2.sinc(t/T) ; h(t) = A.δ(t) + A/2.δ(t-2T)

## Slide 33: Ejercicio – Parcial 24/06/2020
t
q(t)
-2T -T 0 T 2T
2
0,25

## Slide 34: Ejercicio – Parcial 24/06/2020
Si no se implementa un ecualizador, calculamos la probabilidad de error en presencia
de ISI mediante la distorsión (aproximada ya que se asume Dms gaussiana):
a)
d = (2.ε)1/2

## Slide 35: Ejercicio – Parcial 24/06/2020
Para calcular la distorsión, necesitamos previamente calcular qk:
/N = 1/800
Finalmente,
= potencia de ruido por dimensión

## Slide 36: Ejercicio – Parcial 24/06/2020
b)
Primeramente, calculamos la T.Z. del ecualizador ZFE, a partir de qk y Q(z):
Gap =
Cero en z = 0
Polo en z = -0,26
Polo en -3,73
Varianza por dimensión
(ver clase teórica)
Q(z)
Q(ejΩ)

## Slide 37: ¿Dudas? ¿Consultas?

## Slide 38: Muchas gracias por su atención