## Slide 1: G3 – Sincronización Orientación para la resolución de ejercicios seleccionados
Ing. Leonel E. Hochman Abril de 2024

## Slide 2: Sincronización
De portadora (fase y/o frecuencia)
  Demodulación de DBL-PS;
  Detección coherente de señales moduladas digitalmente (ej. M-PSK, M-QAM, etc.);
De símbolo
  Estimación de Ts;
De trama
  Identificar el comienzo y el final de las tramas o paquetes de datos, cuando la información se encuentra estructurada en bloques de capas superiores.

## Slide 3: Lazo enganchado en fase (PLL)

## Slide 4: Lazo enganchado en fase (PLL)
Transferencia a lazo cerrado:
Transferencia del error de fase:
Error en estado estacionario:
Señal de error de fase:
-
Señal de control:
c
-
C

## Slide 5: Ejercicio 47 – PLL de primer orden
1) Siendo el filtro de lazo L(s) = K, obtenemos la transferencia a lazo cerrado y la transferencia del error de fase como:
2) Para el escalón de fase:)=
Para la rampa de fase: )=
= …
0 para el escalón de fase
Δω/K para la rampa de fase

## Slide 6: Ejercicio 47 – PLL de primer orden
3) Respuesta en frecuencia:
¿Qué es conveniente? ¿K pequeño o K grande?

## Slide 7: Ejercicio 48 – PLL de segundo orden
1) Siendo el filtro de lazo L(s), obtenemos la transferencia a lazo cerrado y la transferencia del error de fase como:

## Slide 8: Ejercicio 48 – PLL de segundo orden
2) Para el escalón de fase:
Para la rampa de fase:
0 para el escalón de fase
Δω.K2/K.K1 para la rampa de fase
= …

## Slide 9: Ejercicio 48 – PLL de segundo orden
3) Expresamos la transferencia a lazo cerrado como:
Factor de amortiguamiento
Frecuencia natural

## Slide 10: Ejercicio 48 – PLL de segundo orden
4) Respuesta en frecuencia:
¿Qué diferencias encuentran con el PLL de primer orden?

## Slide 11: Ejercicio 49 – Diseño de un PLL
La señal a sincronizar, fc = 1 GHz, puede sufrir un corrimiento Δf = (v/c).fc, con v ≤ 200 km/h. Resulta Δf = 185 Hz.
La condición de enganche (hold-in range) del PLL de orden 1 es (ver Digital Communication de Lee-Messchermitt ec. 15.10):
|Δω|≤ π.L(0) = π.K → De aquí podemos obtener K de modo tal que el PLL se mantenga enganchado en fase.
2) El tiempo que tarda el PLL en entrar en el rango de enganche ante una rampa de fase es proporcional a 1/K (constante de tiempo del lazo), ya que la respuesta temporal es de la forma εω = Δω.e-Ktu(t). En t = 3 la señal supera el 90% del valor final.
3) Repetimos (1) utilizando las ecuaciones del PLL de orden 2 tipo I, visto en el ejercicio 48.

## Slide 12: Ejercicio 49 – Diseño de un PLL

## Slide 13: Ejercicio 50 – Ancho de banda de un PLL
yA(t)
v
¿?

## Slide 14: Ejercicio 50 – Ancho de banda de un PLL
1) El corrimiento de frecuencia Doppler se calcula como Δf = (v/c).f, siendo f el valor de frecuencia de cada componente. En este primer punto se calcula el corrimiento de la frecuencia central, fc = 1 GHz, siendo v = 100 km/h. Resulta Δfc = 92,59 Hz.
2) Se repite el cálculo del corrimiento de frecuencia Doppler para las componentes, siendo AB = 2 MHz.
fmin = fc – ½ AB → Δfmin = (v/c).fmin = 92,5 Hz
fmax = fc + ½ AB → Δfmax = (v/c).fmax = 92,68 HZ
Luego, AB’ = fmax’ – fmin’ = (fmax + Δfmax ) – (fmin + Δfmin ) = (v/c).AB
3) Se calcula, para fc, su corrimiento para v > 0 y para v < 0. Ese es el rango de variación de la portadora para el cual debe diseñarse el ancho de banda del PLL, y vale 2.(v/c).fc, es decir, 185,18 Hz.

## Slide 15: Ejercicio 51 – Offset en PLL
1) Por tratarse de un PLL de orden 1, es posible obtener el valor de K a partir de la expresión del error en estado estacionario (ver ejercicio 1):
ε = Δω/K ≤ 0,1.π
Donde Δω es dato del problema: 0,01% de la señal a sincronizar (1 MHz).
2) Si la señal pasa a valer 10 GHz, el PLL diseñado en (1) no podrá soportar un valor tan grande de Δω cumpliendo la restricción ε = Δω/K ≤ 0,1.π
3) Se debe rediseñar el PLL calculando el nuevo valor de K para f = 10 GHz, o bien recurriendo a un PLL de mayor orden tal que
ε = (K2/K.K1).Δω ≤ 0,1.π

## Slide 16: Ejercicio 52 – Sintetizador de frecuencia
En el detector de fase debe cumplirse la condición
ωi/M = ωo/N → 1512/M = 2048/N
Por lo que deben buscarse los valores de M y N que satisfagan esta igualdad. Si adoptamos M = 1512 y N = 2048, las señales que llegan al detector de fase son de 1 kHz. Sin embargo, es conveniente elegir valores de M y N tales que las señales a comparar sean de mayor frecuencia y así poder filtrar componentes armónicas. La misma relación se logra con M = 189 y N = 256.

## Slide 17: Ejercicio 53 – Error de fase en BPSK
1) Sea un receptor BPSK con ruido AWGN y error de sincronización φe. La constelación resultante para un valor de φe es:
Por lo que se plantea la probabilidad de error en BPSK para d’, Pe(φe).
E1/2
d
φe
d'
φe

## Slide 18: Ejercicio 53 – Error de fase en BPSK
2) La probabilidad de error promedio considerando el ruido AWGN y la distribución de φe, gaussiana de media nula y varianza σφ2, es:
).p()d. d=
=

## Slide 19: Ejercicio 54 – Fase ruidosa
Sea una señal senoidal de amplitud A que ingresa a un PLL, y su fase se ve afectada por ruido AWGN de banda angosta, resultando θ(t) = θ0 + Δt + n(t).
El desvío del error de fase debido al ruido será (Proakis 5.2-3):
Ancho de banda equivalente de la transferencia a lazo cerrado (ver G(s) en el ejercicio 1)
¿Qué conclusión sacamos para el PLL de primer orden?

## Slide 20: Ejercicio 55 – Sincronizador Early-Late
Muestrea la autocorrelación de la señal adelantada
Muestrea la autocorrelación de la señal retrasada
Si ambas muestras difieren, se genera una señal error que modifica el retraso/adelanto de la señal.
Circuito A

## Slide 21: Ejercicio 55 – Sincronizador Early-Late
Muestrea la señal
Muestrea su derivada
Si ambas muestras difieren, se genera una señal error que modifica el retraso/adelanto de la señal.
g(t)
y(t)
Circuito B

## Slide 22: Ejercicio 55 – Sincronizador Early-Late
Función ML (Proakis 5.3-2):
El lazo maximiza esta función, ya que la realimentación es de la forma
Por otro lado,
…que es la respuesta del sincronizador Early – Late.
Circuito A
Circuito B

## Slide 23: ¿Dudas? ¿Consultas?

## Slide 24: Muchas gracias por su atención