## Slide 1: G3 – Modulaciones Digitales Orientación para la resolución de ejercicios seleccionados
Ing. Leonel E. Hochman Abril de 2024

## Slide 2: Introducción a las modulaciones digitales
A/D
Modulador
Codificador de fuente
Codificador de canal
FUENTE
(Voz, texto, imagen, video, etc.)
1010110101110100 s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t)
1010110101110100
s3 s3 s2 s1 s1 s2 s1 s0
Modulador (Ej. 4-PSK: M=4, k=2)
Rb [bps]
Rs [simb/seg] = Rb/2
s0
s1
s2
s3
Constelación
(M símbolos, k bits/simb.)
Forma de onda
A.cos(ω0 t)
A.sen(ω0 t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)
0 Ts 2.Ts 3.Ts
.1[0, Ts]
.1[0, Ts]

## Slide 3: Introducción a las modulaciones digitales
Demodulador
D/A
Voz, texto, imagen, video, etc.
s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t) + RUIDO
1010110101110100
1010110101110100
s3 s3 s2 s1 s1 s2 s1 s0
Modulador (Ej. 4-PSK: M=4, k=2)
Rb [bps]
Rs [simb/seg] = Rb/2
s0
s1
s2
s3
Constelación
(M símbolos, k bits/simb.)
Forma de onda
A.cos(ω0 t)
A.sen(ω0 t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)
0 Ts 2.Ts 3.Ts
Decodificador de canal
Decodificador de fuente
.1[0, Ts]
.1[0, Ts]

## Slide 4: Reglas y regiones de decisión
MAP (óptimo): Tiene en cuenta símbolos con diferentes probabilidades.
ML (no óptimo): Para símbolos equiprobables o con distribución desconocida.
>
>

## Slide 5: Receptor óptimo

## Slide 6: Receptor óptimo
h(t) es la respuesta impulsiva del filtro adaptado
h(t) = k.s(T–t) 0 ≤ t ≤ T
En t = T, la salida del filtro adaptado coincide con la correlación entre la señal recibida y el símbolo esperado
El receptor óptimo puede implementarse con un banco de FAs o de correladores.

## Slide 7: Receptor óptimo
El receptor óptimo puede implementarse con un banco de FAs o de correladores.

## Slide 8: Ejercicio 6 – 2-PAM

## Slide 9: Ejercicio 6 – 2-PAM
Utilice las relaciones entre tasa bits, símbolos y tiempos ya vistas.
Exprese la probabilidad de error de símbolo para una constelación 2-PAM, símbolos equiprobables y AWGN:
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0) = 0,5.Q(d/2σ ) + 0,5.Q(d/2σ ) = Q(d/2σ )
d

## Slide 10: Ejercicio 6 – 2-PAM
Exprese la distancia en función de la energía de la constelación y reemplácela en la probabilidad de error.
M =2; k = 1; Rs = Rb = 7200 kbaudios; Ts = 1/Rs = 138 nseg
Relacione la probabilidad de error de símbolo, Pe, con la probabilidad de error de bit, Peb. En general, si podemos etiquetar los símbolos según el código de Gray, la relación es Peb = Pe/k. ¿Por qué? En este caso, k = 1.
Con la Peb objetivo del problema y la densidad de potencia de ruido, N0, obtenga la energía promedio de la constelación. Deberán utilizar la tabla de la función Q, que podrán encontrar en el Campus.
Calcule la potencia necesaria a la entrada del receptor:
PRx = ε / Ts = 10 mW
d = 2.(ε)1/2
σ2 = N0 / 2

## Slide 11: Ejercicio 8 – Una QAM diferente

## Slide 12: Ejercicio 8 – Una QAM diferente
Obtenga las fronteras de decisión entre cada par de símbolos, demarcando la mediatriz al segmento que los une.
Aplique el código de Gray entre símbolos que comparten fronteras de decisión.

## Slide 13: Ejercicio 8 – Una QAM diferente
0000
0001
0100
Observen que los dos primeros bits identifican el semieje.
0011
0010
0101
0111
0110
1110
1111
1101
1100
1010
1011
1001
1000

## Slide 14: Probabilidad de error
= Eb
Modulación binaria antipodal
Modulación binaria ortogonal
Pe = p(s0/s1).p(s1) + p(s1/s0).p(s0) = 0,5.Q(d/2σ ) + 0,5.Q(d/2σ ) =…

## Slide 15: ¿Dudas? ¿Consultas?

## Slide 16: Muchas gracias por su atención