## Slide 1: G1 – Elementos de TI Orientación para la resolución de ejercicios seleccionados
Ing. Leonel E. Hochman Abril de 2024

## Slide 2: Introducción a las modulaciones digitales
A/D
Modulador
Codificador de fuente
Codificador de canal
FUENTE
(Voz, texto, imagen, video, etc.)
1010110101110100 s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)

## Slide 3: Elementos de Teoría de la Información
A/D
Modulador
Codificador de fuente
Codificador de canal
FUENTE
(Voz, texto, imagen, video, etc.)
1010110101110100 s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)
Caracterización de una fuente discreta de información sin memoria
Modelizamos a la fuente, S, como una variable aleatoria discreta que puede tomar K valores o eventos.
Definimos el alfabeto como el conjunto de símbolos que codifican los diferentes elementos de información:
S = { s0, s1, s2, …. , sK-1} p(s = si) = pi i = 0... K-1

## Slide 4: Elementos de Teoría de la Información
Caracterización de una fuente discreta de información sin memoria
Cantidad de información asociada al evento s = si:
La unidad de I depende de la base del logaritmo:
2: bit e: nat 10: hartley
A/D
Modulador
Codificador de fuente
Codificador de canal
FUENTE
(Voz, texto, imagen, video, etc.)
1010110101110100 s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)

## Slide 5: Elementos de Teoría de la Información
Caracterización de una fuente discreta de información sin memoria
El valor medio de I(si) sobre todo el alfabeto de la fuente constituye su Entropía:
A/D
Modulador
Codificador de fuente
Codificador de canal
FUENTE
(Voz, texto, imagen, video, etc.)
1010110101110100 s3(t) s3(t) s2(t) s1(t) s1(t) s2(t) s1(t) s0(t)
CANAL
(Espacio libre, cable, FO, etc.)

## Slide 6: Ejercicio 1 – Cantidad de información
Identificamos los posibles eventos, sus símbolos y probabilidades asociadas al resultado de arrojar un dado (la fuente de información):
S = { “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”}
P(si) = 1/6 para todo i = 1,…, 6
Luego podemos calcular la cantidad de información de cada símbolo:
I(s1) = I(s2) = … = I(s6) = log2(6) = 2,58 bits
Y la entropía de la fuente:

## Slide 7: Ejercicio 1 – Cantidad de información
Los dos dígitos correspondientes a la hora pueden tomar 24 valores posibles; los dos dígitos correspondientes a los minutos pueden tomar 60 valores posibles. Tenemos entonces una fuente de información discreta de 24 x 60 = 1440 símbolos, observados al azar. Cada símbolo posee una probabilidad de ocurrencia de 1/1440.
Luego podemos calcular la cantidad de información de cada lectura y la entropía de la fuente:
I(si) = log2(1440) = 10,49 bits para todo i
Hasta aquí, los símbolos de cada fuente han sido equiprobables…

## Slide 8: Ejercicio 1 – Cantidad de información
En este caso, cada símbolo de la fuente representa a un estado del clima.
s1 = soleado s2 = nublado s3 = lluvioso
p(s1) = 0,4 p(s2) = 0,4 p(s3) = 0,2
I(s1) = 1,32 bits I(s2) = 1,32 bits I(s3) = 2,32 bits
Si los tres símbolos/eventos hubiesen sido equiprobables, la entropía habría sido 1,58 bits.

## Slide 9: Ejercicio 4 – Entropía máxima
Sean dos símbolos, s0 y s1, asociados a una fuente de información discreta tal que s0 = p y s1 = 1 – p, luego:
H(S)
p
1
0,5
1
La máxima incerteza o entropía se da cuando los símbolos son equiprobables.
En el caso binario, cuando
p = 0,5 → H = 1 bit.

## Slide 10: Ejercicio 5 – CP y CUD
De bloque
No singular
Unívocamente Decodificable
Prefijo o Instantáneo
CÓDIGOS

## Slide 11: Ejercicio 5 – CP y CUD
De bloque
No singular
Unívocamente Decodificable
Prefijo o Instantáneo
CÓDIGOS
Código de bloque: A cada símbolo de la fuente le asigna una palabra de código.

## Slide 12: Ejercicio 5 – CP y CUD
De bloque
No singular
Unívocamente Decodificable
Prefijo o Instantáneo
CÓDIGOS
Código de bloque: A cada símbolo de la fuente le asigna una palabra de código.
Código No singular: Todas sus palabras son distintas.

## Slide 13: Ejercicio 5 – CP y CUD
De bloque
No singular
Unívocamente Decodificable
Prefijo o Instantáneo
CÓDIGOS
Código de bloque: A cada símbolo de la fuente le asigna una palabra de código.
Código No singular: Todas sus palabras son distintas.
Código Unívocamente Decodificable: Su extensión (o secuencia) de orden n es singular, para todo n finito.

## Slide 14: Ejercicio 5 – CP y CUD
De bloque
No singular
Unívocamente Decodificable
Prefijo o Instantáneo
CÓDIGOS
Código de bloque: A cada símbolo de la fuente le asigna una palabra de código.
Código No singular: Todas sus palabras son distintas.
Código Unívocamente Decodificable: Su extensión (o secuencia) de orden n es singular, para todo n finito.
Código Instantáneo: Es posible decodificar las palabras de una secuencia sin requerir conocer el símbolo que lo precede. Es condición necesaria y suficiente que sea un código prefijo, es decir, que ninguna palabra sea prefijo de otra.

## Slide 15: Ejercicio 5 – CP y CUD
Sean los siguientes códigos:
Calculamos la longitud promedio de cada código según la definición:
Siendo li la longitud de cada palabra del código.
S | Prob. | Cód. I | Cód. II | Cód III | Cód. IV
S1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 00
S2 | 0,25 | 1 | 10 | 01 | 01
S3 | 0,125 | 00 | 110 | 011 | 10
S4 | 0,125 | 11 | 111 | 0111 | 11
L |  |  |  |  | 

## Slide 16: Ejercicio 5 – CP y CUD
Sean los siguientes códigos:
Calculamos la longitud promedio de cada código según la definición:
Siendo li la longitud de cada palabra del código.
S | Prob. | Cód. I | Cód. II | Cód III | Cód. IV
S1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 00
S2 | 0,25 | 1 | 10 | 01 | 01
S3 | 0,125 | 00 | 110 | 011 | 10
S4 | 0,125 | 11 | 111 | 0111 | 11
L |  | 1,25 | 1,75 | 1,875 | 2

## Slide 17: Ejercicio 5 – CP y CUD
Sean los siguientes códigos:
Decodificamos la secuencia “…01000110111…” para cada código:
Para el Código I: S1-S2-… ¿? No es CUD, ni CP ni instantáneo
Para el Código II: S1-S2-S1-S1-S3-S4 Es CUD, CP e instantáneo
Para el Código III: S2-S1-S1-S3-S4 Es CUD, no es CP ni instantáneo
Para el Código IV: S2-S1-S2-S3-S4 Es CUD, CP e instantáneo
S | Prob. | Cód. I | Cód. II | Cód III | Cód. IV
S1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 00
S2 | 0,25 | 1 | 10 | 01 | 01
S3 | 0,125 | 00 | 110 | 011 | 10
S4 | 0,125 | 11 | 111 | 0111 | 11
L |  | 1,25 | 1,75 | 1,875 | 2

## Slide 18: Ejercicios 6 y 7 – Desigualdad K-McM y TCF
Sean los siguientes códigos:
S | Prob. | Cód. I | Cód. II | Cód III | Cód. IV
S1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 00
S2 | 0,25 | 1 | 10 | 01 | 01
S3 | 0,125 | 00 | 110 | 011 | 10
S4 | 0,125 | 11 | 111 | 0111 | 11
L |  | 1,25 | 1,75 | 1,875 | 2
Des. K-McM |  |  |  |  | 
H(S) |  |  |  |  | 
Lmin |  |  |  |  | 
η |  |  |  |  | 
Desigualdad de Kraft - McMillan
Teorema de Codificación de Fuente
Iguales si
Limitación para CUD
Condición necesaria y suficiente para CP

## Slide 19: Ejercicios 6 y 7 – Desigualdad K-McM y TCF
Sean los siguientes códigos:
S | Prob. | Cód. I | Cód. II | Cód III | Cód. IV
S1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 00
S2 | 0,25 | 1 | 10 | 01 | 01
S3 | 0,125 | 00 | 110 | 011 | 10
S4 | 0,125 | 11 | 111 | 0111 | 11
L |  | 1,25 | 1,75 | 1,875 | 2
Des. K-McM |  | 1,5 | 1 | 0,9375 | 1
H(S) | 1,75 bits |  |  |  | 
Lmin | 1,75 |  |  |  | 
η |  | 1,16 | 1 | 0,93 | 0,875
Desigualdad de Kraft - McMillan
Teorema de Codificación de Fuente
Iguales si
Limitación para CUD
Condición necesaria y suficiente para CP

## Slide 20: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.

## Slide 21: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.
0
1

## Slide 22: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
0
1
0
1
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.

## Slide 23: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
0
1
0
1
1
00
01
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.

## Slide 24: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
0
1
0
1
1
00
01
1
00
01
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.

## Slide 25: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
0
1
0
1
1
00
01
1
00
01
00
01
10
11
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.

## Slide 26: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
00
01
10
110
111
0
1
0
1
1
00
01
1
00
01
00
01
10
11
Paso 1: Ordenamos los símbolos por probabilidad decreciente
Paso 2: Agrupamos los dos símbolos de menor probabilidad.
Paso 3: Sumamos la probabilidad de los dos símbolos agrupados.
Paso 4: Repetimos el algoritmo hasta reducirlo a dos símbolos.
Paso 5: Asignamos los bits, de derecha a izquierda.

## Slide 27: Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman
S | Prob. | P2 y P3 | P2’ y P3’ | P1’’ | P2’’ y P3’’ | P1’’’
S0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6
S1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4
S2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |  | 
S3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 
S4 | 0,1 |  |  |  |  | 
LHuffman = 2 x 0,3 + 2 x 0,3 + 2 x 0,2 + 3 x 0,1 + 3 x 0,1 = 2,2
LBCD = 3 x 0,3 + 3 x 0,3 + 3 x 0,2 + 3 x 0,1 + 3 x 0,1 = 3
H(S) = 2,17 bits
00
01
10
110
111
0
1
0
1
1
00
01
1
00
01
00
01
10
11
Se logra un código óptimo, el cual posee la menor longitud promedio para esta distribución de probabilidades.

## Slide 28: Primer Teorema de Shannon
Recordando que:
La igualdad se da si
Este cociente puede no resultar entero…
Entonces, puedo adoptar:
+1
Resultando
+1
Y si se adopta la extensión n-ésima de la fuente, con longitud media de palabra :
Resultando
Logrando una longitud media más cercana a la mínima.

## Slide 29: Ejercicio 9 – Canal binario
Sea la siguiente matriz de transiciones de un canal binario:
Obtener:
La distribución de probabilidades de los símbolos de salida.
La entropía a priori de los símbolos a la entrada del canal, H(A).
La entropía a priori de los símbolos a la salida del canal, H(B).
Las probabilidades “hacia atrás”, p(ai/bj).
Las entropías a posteriori, H(A/B) y H(B/A).
La información mutua del canal, I(A,B).
p(a1) = 3/4
p(a2) = 1/4

## Slide 30: Ejercicio 9 – Canal binario
2/3
1/3
9/10
1/10
3/4
1/4
Probabilidades “hacia adelante”
Probabilidades “a priori” de la entrada
A
B
a1
a2
b2
b1

## Slide 31: Ejercicio 9 – Canal binario
La distribución de probabilidades de los símbolos de salida.
p(b1) = p(b1/a1).p(a1) + p(b1/a2).p(a2) = 2/3 . 3/4 + 1/10 . 1/4 = 21/40
p(b2) = p(b2/a1).p(a1) + p(b2/a2).p(a2) = 1/3 . 3/4 + 9/10 . 1/4 = 19/40
2/3
1/3
9/10
1/10
3/4
1/4
A
B
21/40
119/40
a1
a2
b2
b1

## Slide 32: Ejercicio 9 – Canal binario
2. La entropía a priori de los símbolos a la entrada del canal, H(A).
H(A) = p(a1).log2(1/p(a1)) + p(a2).log2(1/p(a2)) =
= 3/4 . log2(4/3) + 1/4 . log2(4) = 0,81 bits

## Slide 33: Ejercicio 9 – Canal binario
3. La entropía a priori de los símbolos a la salida del canal, H(B).
H(B) = p(b1).log2(1/p(b1)) + p(b2).log2(1/p(b2)) =
= 21/40 . log2(40/21) + 19/40 . log2(40/19) = 0,99 bits
4. Las probabilidades “hacia atrás”, p(ai/bj).
P(a1/b1) = p(b1/a1) . p(a1) / p(b1) = 2/3 . 3/4 / 21/40 = 20/21
P(a1/b2) = p(b2/a1) . p(a1) / p(b2) = … = 10/19
P(a2/b1) = p(b1/a2) . p(a2) / p(b1) = … = 1/21
P(a2/b2) = p(b2/a2) . p(a2) / p(b2) = … = 9/19

## Slide 34: Ejercicio 9 – Canal binario
5. Las entropías a posteriori, H(A/B) y H(B/A).
H(A/b1) = p(a1/b1).log2(1/p(a1/b1)) + p(a2/b1).log2(1/p(a2/b1)) =
= 20/21 . log2(21/20) + 1/21 . log2(21) = 0,27 bits
H(A/b2) = p(a1/b2).log2(1/p(a1/b2)) + p(a2/b2).log2(1/p(a2/b2)) =
= 10/19 . log2(19/10) + 9/19 . log2(19/9) = 0,99 bits
Finalmente,
H(A/B) = H(A/b1).p(b1) + H(A/b2).p(b2) =
= 0,27 . 21/40 + 0,99.19/40 = 0,62 bits
Repetir para H(B/A)

## Slide 35: Ejercicio 9 – Canal binario
6. La información mutua del canal, I(A,B).
I(A, B) = H(A) – H(A/B) = H(B) – H(B/A) = 0,81 – 0,62 = 0,19 bits
H(A, B) = H(A) + H(B) – I(A, B) = 0,81 + 0,99 – 0,19 = 1,61 bits
H(A) = 0,81
H(B) = 0,99
I(A,B) = 0,19
H(A,B) = 1,61
H(A/B) = 0,62
H(B/A) = ?

## Slide 36: Ejercicio 12 – Límite de Shannon
C [bps]
B [Hz]
1,44. P1/No
1,44. P2/No
R < C = B . log2(1 + P/No.B) [bps]
No = K.T [W/Hz]
B → ∞ C → 1,44. P/No

## Slide 37: Ejercicio 13 – Teorema de la capacidad del canal
Una imagen de video en blanco y negro posee 3x105 pixels por cuadro. El brillo (negro, grises y blanco) de cada pixel se representa mediante una escala de 16 niveles.
Las imágenes se transmiten a una tasa de 30 cuadros por segundo. Calcule el ancho de banda mínimo para transmitir una señal de vídeo suponiendo que se necesita una SNR de 30 dB para una reproducción aceptable de la imagen.
Se reemplaza el transmisor blanco y negro por color, y cada pixel pasa a cuantificarse con una paleta de 64 niveles de color. ¿Qué consecuencias sufrirá la recepción de la señal si no se modifica ningún otro parámetro del sistema?

## Slide 38: Ejercicio 13 – Teorema de la capacidad del canal
Calculamos el tamaño, en bits, de una imagen.
Para ello, sabemos que cada pixel lleva un nivel de gris, blanco y negro, con una paleta de 16 variaciones. Por lo tanto, se necesitan log2(16) = 4 bits para representar cada nivel. O bien, 4 bits pueden representar 24 = 16 niveles.
Luego, una imagen compuesta por 3x105 pixels requiere para su codificación
3x105 pixels. 4 bits/pixel = 12x105 bits
0000 0001 0010….
…1101 1110 1111

## Slide 39: Ejercicio 13 – Teorema de la capacidad del canal
Luego calculamos la tasa de transmisión de bits.
Si una imagen requiere 12x105 bits para su codificación, y se transmiten a una tasa de 30 imágenes por segundo, estaremos transmitiendo
(30 imágenes.12x105 bits/imagen) / 1 segundo = 360x105 bits/segundo
= 36 Mbps = R
Luego, el teorema de la capacidad del canal establece que la capacidad de un canal de ancho de banda limitado a B [Hz], con ruido AWGN, está dada por:
C = B . log2(1 + P/No.B) R < C

## Slide 40: Ejercicio 13 – Teorema de la capacidad del canal
C = B . log2(1 + SNR) R < C
Tomando el límite C = 36 Mbps y SNR = 1000 veces (es decir, 30 dB), podemos despejar B.
B = C / log2(1 + 1000) = 36 Mbps / 10 = 3,6 MHz

## Slide 41: Ejercicio 13 – Teorema de la capacidad del canal
2. Para transmitir imágenes con 64 niveles de color, se requieren log2(64) = 6 bits para codificar cada píxel. Esto aumentará el tamaño de una imagen en bits y la tasa de transmisión. ¿Qué ocurrirá si no aumenta el ancho de banda y la SNR del canal?
000000 000001….
…111110 111111

## Slide 42: Ejercicio 14 – Fuente continua de información
Para una fuente de información continua, modelada como una V.A. uniforme, calculamos su entropía diferencial:
siendo f(x) su función de densidad de probabilidad.
Para la V.A. uniforme entre a y b, f(x) = 1/(b – a) a ≤ x ≤ b
¿Cómo será h(x) si b – a ≤ 1 ?

## Slide 43: ¿Dudas? ¿Consultas?

## Slide 44: Muchas gracias por su atención